## Slide 1: CRP & RF & β-HCG

## Slide 2: CRP test

## Slide 3
پروتئينهايی که در اثر صدمات بافتی، نکروز، التهاب، عفونتها، اعمال جراحی و يا سرطانها در مرحله حاد، توسط بدن توليد می شوند را پروتئينهای فاز حاد (Acute Phase Proteins) گويند.
شامل:
  پروتئينهای CRP
  آلفا يک آنتی تريپسين
  آنژیوتنسین
  فيبرينوژن
  فاکتور فون ويل براند
Acute Phase Proteins
Notes: یکی از مکانیسمهای دفاعی ذاتی تولید پروتینهای فاز حاد است
اين پروتئينها از نظر منشاء، ساختمان و کار، مشابه نيستند ولی بيشتر آنها از جنس گليکوپروتئين می باشند و اکثراَ در کبد سنتز می شوند

## Slide 4
CRP يک پروتئين کروي شکل با ساختار پنتامری می باشد.
اندازه گيری CRP به علت افزايش سريع آن در آغاز ضايعه بافتی و کاهش سريع آن به مجرد بهبودی، بهترين راه تشخيص ضايعات بافتی است.
در واکنشهای التهابی مقدار اين پروتئين بطور ناگهانی تا حدود 1000 برابر در عرض 6 تا 48 ساعت افزايش می يابد.
CRP آنتی ژنیک است و قادر به فعال کردن مسیرکلاسيک کمپلمان است.
C-Reactive Protein
Notes: اندازه گيری CRP بهترين راه تشخيص ضايعات بافتی است به علت افزايش سريع آن در آغاز ضايعه بافتی و کاهش سريع آن به مجرد بهبودی

## Slide 5: در بیماریهای زیر مقدار CRP در سرم بالا می رود
عفونتهای باکتریایی
عفونتهای ویروسی
تب روماتیسمی
سکته قلبی حاد
سرطانهای بدخیم
آرتریت روماتوئید
بیماری سل

## Slide 6: کاربرد اندازه گیری CRP در سرم
تشخیص عفونتها، بدخیمیها، بیماریهای التهابی و بخصوص سکته های قلبی
بررسی شدت بیماری
پیگیری روند درمان بیماری

## Slide 7: روش انجام تست CRP
نفلومتری
الایزا
ايمنوديفيوژن
روش لاتکس آگلوتيناسيون

## Slide 8
CRP + خرگوش Anti- CRP Ab تهیه
Anti- CRP Ab + Latex
Serum (CRP) + Latex(Anti-CRP) Agglutination
Latex Agglutination
Latex

## Slide 9: روش کار
ويال حاوی Anti CRP متصل به ذرات لاتکس که معرف (Reagent) تست می باشد.
ويال حاوی کنترل مثبت: اين محلول دارای CRP می باشد.
ويال حاوی کنترل منفی: اين محلول فاقد CRP می باشد.
لام صفحه مشکی
اپلیکاتور (به منظور همزدن مواد)

## Slide 11: تفسير نتيجه
مثبت بودن تست نشانه وجود يک حالت التهابی در فرد است منفی بودن آن نشانه عدم وجود التهاب سيستميک می باشد.
موارد استثناء
در بعضی از افراد ممکن است مقدار پروتئینهای فاز حاد کمتر از مقدار طبیعی بوده و یا افزایش قابل ملاحظه ای نشان ندهد:
  نوزادان ، نقص ژنتیکی، مصرف بعضی از داروها
در افرادی که سرم شيری رنگ دارند به علت بالا بودن چربی CRP به شکل کاذب مثبت می شود.
در حالت خاص بیماران روماتیسمی که تحت درمان با ACTH و کورتیزون می باشند آزمایش CRP آنها منفی می شود، ولی باید توجه داشت که منفی شدن این آزمایش دلیل بر بهبودی نمی باشد.
Notes: پیدا کردن CRP در آزمایش دلیل بر یک حالت التهابی است و منفی بودن آزمایش نیز دال بر عدم وجود التهاب می باشد. استثنا هایی در هردو مورد فوق مشاهده شده است. .مثلاً در سرخک (measles)، آبله مرغان( chicken pox) و یرقان ویروسی(Viral hepatitis)، CRP منفی گزارش شده است و از طرفی در اشخاص سالم بندرت ممکن است آزمایش CRP مثبت شود(حدود 1 درصد).

## Slide 12: RF Rheumatoid Factor

## Slide 13: آرتریت روماتوئید
از بیماریهای اتو ایمیون با مشخصه اصلی تخریب پیشرونده در مفاصل
بروز علائمی مانند درد مفاصل و تغییرات شکل مفاصل و در نهایت کاهش حرکات بدن
در زنان ۳-۲ برابر بیشتر از مردان
اغلب در سنین بین ۶۰-۴۰ سالگی
علت دقیق بیماری نامشخص
زمینه های ژنتیکی به همراه فاکتورهای محیطی مانند سیگار کشیدن، سبک زندگی و ویروسها در ایجاد این بیماری مهم میباشند

## Slide 14
در سرم و مایع مفصلی 80-70 درصد بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی دارای یک ایمونوگلوبولین بر علیه FC مولکول IgGوجود دارد.
این ایمونوگلوبولین بیشتر از نوع IgM است.
این ایمونوگلوبولین های ضد IgG را فاکتور روماتیسمی(Rheumatoid Factor) یا RF می گویند.
وجود فاکتور روماتوئيدی و افزايش آن، نشانه پيشرفت بيماری است.
Notes: حدود 20% بیماران مبتلا به ارتریت روماتوئید ,با روشهای متداول ازمایشگاهی ,فاکتور روماتوئید در سرمشان تشخیص داده نمی شود و اصطلاحا انها را سرم منفی (seronegative)می گویند.

## Slide 15: روشهای آزمایشگاهی جهت جستجو و تعیین RF
آگلوتیناسیون لاتکس

## Slide 16: آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس روی لام
هر جعبه کيت RF شامل مواد زير می باشد:
  شيشه( ويال) حاوی IgG متصل به ذرات لاتکس (معرف (Reagent)
  ويال حاوی کنترل مثبت: اين محلول دارای (RF) Anti IgG می باشد.
  ويال حاوی کنترل منفی: اين محلول فاقد Anti IgG(RF) می باشد.
  لام صفحه مشکی
  ابليکاتور (به منظور همزدن مواد)
  دستور کار کيت

## Slide 17: تفسير نتيجه
حدود 4-1 % سرم افراد طبيعی از نظر فاکتور روماتوئيدی با روش لاتکس مثبت می شود که در اينگونه موارد بايد علايم بيماری و شرايط بيمار را مد نظر قرار داد.
تقريباَ فقط RF از کلاس IgM با اين روش قابل تشخيص است.
حدود 20% بالغين مبتلا به آرتريت روماتوئيد، با روش لاتکس منفی و کمتر از 25% نوجوانان مبتلا به اين بيماری با اين مثبت خواهند شد.

## Slide 18: Pregnancy test

## Slide 19
متداولترين، آسانترين، ارزانترين و سريعترين روش تشخيص حاملگي، جستجوي هورمون گنادوتروپين جفتي انسان (hCG: human Chorionic Gonadotropin) در ادرار، با استفاده از روشهاي سرولوژي به نام روش گراویندکسGravindex مي باشد.

## Slide 20
Notes: هورمون hCG در دوران حاملگي، توسط سلولهاي سينسي شيوتروفوبلاست (Syncytiotrophoblast) جفت(Placenta)توليدشده و در سرم و ادرار قابل تشخيص است. میزان این هورمون در ادرار زنان حامله بتدریج افزایش می یابد و در هفته های هشتم تا نهم بحداکثر مقدار خود رسیده و سپس بطور منظمی پائین آمده تا هفته هفدهم و بعد از آن تا زمان وضع حمل بمقدار ثابت باقی می ماند معمولاً 5-3 روز بعد از وضع حمل تست حاملگی منفی می شود.

## Slide 21
Notes: اين هورمون 3 تا 5 روز بعد از عقب افتادن عادت ماهانه (Menstrual cycle) در ادرار و قبل از آن، در سرم بانوان باردار قابل تشخيص است،
حدود دو هفته پس از زايمان طبيعي، در سرم ناپديد شده و قابل تشخيص نمي باشد.
هورمون hCG در سرم به سرعت تا روز 60 تا 80 ( حدود هفته 8 تا 10) حاملگی افزايش يافته تا به مقدار 100000 واحد بين المللی در ملی ليتر برسد. سپس مقدار آن کاهش يافته و به حدود 20000- 10000 واحد ، در هفته 15 تا 16 حاملگی می رسد. . اين مقدار تا آخر دوره حاملگی تقريباَ ثابت می ماند

## Slide 22: هورمون گونادوتروپین جفتی از دو زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده که قسمت آلفای آن در بین چندین هورمون مشترک بوده قسمت اختصاصی برای جفت بخش بتای آن می باشد .
Notes: هورمون hCG از جنس گليکوپروتئين با وزن مولکولی حدود 40000 دالتون است.
از دو زنجيره آلفا و بتا تشکيل شده است.
خواص بيولوزيکی اين هورمون مربوط به زنجيره بتا آن می باشد ولی اين رشته به تنهايی( بدون حضور زنجيره آلفا) فعال نيست.
زنجيره آلفا در سه هورمون FSH, LH, TSH مشترک می باشد.
به همين دليل برای اندازه گيری هورمون hCG در سرم و ادرار از آنتی بادی ضد زنجيره بتا استفاده می شود.

## Slide 23
Notes: مول هیداتی فرم یا حاملگی مولار یا بچه خوره بیماری نادر و خوش خیم است که ناشی نقصی ژنتیکی در تخم بارور شده است. مول هیداتیفرم گونه ای از بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی است. تخم بارور شده یا هرگز به جنین زنده تبدیل نمی شود (مول کامل) و یا این که به شکل غیر طبیعی رشد می کند و نمی تواند زنده بماند (نسبی). بجای تشکیل جنین و جفت در رحم، تنها جفت به وجود می آید که آن هم به صورت غیرطبیعی و سرطانی رشد می کند. هیداتی‌فرم اشاره به محتوای آب‌مانند کیست‌ها داشته و مول هم به کاذب بودن بارداری در این موارد اشاره دارد.

## Slide 24: روشهای اندازه گیری هورمون hCG در سرم و ادرار
روش وقفه يا ممانعت از آگلوتيناسيون غيرفعال
روش آگلوتيناسيون معکوس غيرفعال
روش اليزا
روش راديوايمنواسی
Notes: درجه حساسيت تستهای فوق برای تشخيص حداقل مقدار hCG در نمونه متفاوت است. بيشترين حساسيت را روش راديوايمنواسی دارد و بعد از آن روش اليزا. روش وقفه يا ممانعت از آگلوتيناسيون غيرفعال دو مرحله ای است و hCG (آنتی ژن) به ذرات لاتکس متصل است. دو روش اول به صورت کيفی يا نيمه کمی هستند و بر روی لام انجام می شوند.

## Slide 25: اساس کیت آزمایشگاهی
بسته به نوع کیت آزمایشگاهی، آزمایش به دو روش کیفی انجام می شود:
  روش آگلوتیناسیون مستقیم ذرات لاتکس Direct Latex Agglutination) DLA)
  روش ممانعت از آگلوتیناسیون لاتکس Latex Agglutination Inhibition) LAI) یا آزمایش گراویندکس

## Slide 26: آگلوتیناسیون مستقیم ذرات لاتکس(direct latex agglutination )
اساس این روش آگلوتیناسیون Reverse Passiveاست.
جهت انجام تست یک قطره معرف لاتکسHCG (آنتی بادی های اختصاصی علیه زنجیره βHCG که به ذرات لاتکس متصل شده)را به یک قطره درار صبحگاهی ویا سرم فرد در اسلاید سیاه اضافه می کنیم.
درصورت وجود HCGدرنمونه آگلوتیناسیون مشاهده وتست HCGمثبت است.
در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون تست منفی خواهد بود.

## Slide 27: روش آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم ذرات لاتکس
يک قطره از نمونه ادرار بيمار مشکوک به وجود هورمون hCG، يک قطره کنترل مثبت و يک قطره کنترل منفی را در سه نقطه متفاوت لام قرار می دهيم
به آن ذرات لاتکس که از هورمون hCG پوشیده شده اضافه می کنیم,هم زده، لام را در دست يا روی روتاتور به آرامی حرکت دورانی داده پس از حدود 5-2 دقيقه وجود آگلوتیناسیون یا عدم آگلوتیناسیون را بخوانید.

## Slide 28: تفسیر
در نمونه ادرار مورد آزمايش، اگر ذرات آگلوتينه مشاهده شد، نشان دهنده وجود هورمون hCG در نمونه ادرار، و حامله بودن شخص است.
ولي اگر ذرات آگلوتينه مشاهده نشد، نشان دهنده عدم وجود هورمون hCG در نمونه ادرار، و حامله نبودن شخص است

## Slide 29
نتايج منفي ممكن است در شرايط زير ديده شود الف-وقتي مقدار هورمون پايين تر از mIU/ml 25باشد يعني چند روز اول حاملگي ب-وقتي كه ادرار خيلي رقيق باشد بنابر اين ادراراول صبح توصيه مي شود ج-مواردي كه مقدار هورمون بالاتر از mIU/ml200000باشد د-حاملگي خارج از رحمي
در موارد زير تست مثبت خواهد بود(به غير از بارداري ) الف-مول هیداتیفرم
ب-تومور بيضه؛ سرطا ن پروستات؛سرطان سينه؛ سرطان ريه
Notes: مول هیداتی فرم یا حاملگی مولار یا بچه خوره بیماری نادر و خوش خیم است که ناشی نقصی ژنتیکی در تخم بارور شده است. مول هیداتیفرم گونه ای از بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی است. تخم بارور شده یا هرگز به جنین زنده تبدیل نمی شود (مول کامل) و یا این که به شکل غیر طبیعی رشد می کند و نمی تواند زنده بماند (نسبی). بجای تشکیل جنین و جفت در رحم، تنها جفت به وجود می آید که آن هم به صورت غیرطبیعی و سرطانی رشد می کند. هیداتی‌فرم اشاره به محتوای آب‌مانند کیست‌ها داشته و مول هم به کاذب بودن بارداری در این موارد اشاره دارد.

## Slide 30: ساده ترین روش برای بررسی وجود hCG در ادرار کیتهای خانگی ارزان قیمتی هستند که در داروخانه ها به فروش می رسند .

## Slide 32: اگر قطره ادرار فاقد هورمون hCG روی نوار قرار داده شود (شکل بالا) آنتی بادی بدون اتصال به آنتی ژن به سمت دیگر حرکت کرده با پادتن علیه خود واکنش رنگزا ایجاد می کند و یک نوار رنگی تشکیل می شود (شکل پایین).

## Slide 33: اگر در قطره ادراری هورمون hCG وجود داشته باشد هنگامیکه کمپلکس آنتی ژن – آنتی بادی به سمت دیگر نوار میرسد طبق شکل زیر با هر دو پادتن واکنش داده دو خط رنگی ایجاد میشود که نشان دهنده تست مثبت است .

## Slide 34: خطای hook effect در کیتهای خانگی نیز رخ می دهد و هنگامیکه تیتر هورمون خیلی بالا باشد موجب یک واکنش منفی کاذب می گردد و فقط یک خط رنگی روی نوار ایجاد می شود .